Основы инженерной графики

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий для учащихся - заочников средних специальных учебных заведений по специальности

Лист 1-1

Содержание листа.        Образец выполненного листа показан на рисунке 5. На листе выполняют:

- линии чертежа;

- упражнение по написанию текста шрифтом размера 7(тип Б).

Цель задания: изучить размеры стандартных форматов, размеры рамки и основной надписи, изучить типы линий, ГОСТ 2.303-68; научиться работать с чертежным инструментом и проводить линии карандашом; научиться правильно писать стандартным шрифтом, изучить ГОСТ 2.304-81.

Содержание текста к листу 1-1

Таблица 4

| № варианта | Содержание текста, выполняемого стандартным шрифтом размера 7 |
| --- | --- |
| 0 | Чертеж является одним из главных носителей технической информации, без которого не обходиться ни одно производство. |
| 1 | Машиностроительный чертеж должен быть выполнен с соблюдением требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |
| 2 | Чертежи рекомендуется выполнять в натуральную величину, что дает правильное представление о действительных размерах изделия. |
| 3 | Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. |
| 4 | Чертеж должен содержать минимальное, но достаточное число изображений, полностью отображающих форму детали и всех ее элементов. |
| 5 | Чертеж должен выполняться в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации четко и аккуратно. |
| 6 | При компоновке изображений на чертеже необходимо оставлять достаточное место для нанесения размеров, условных обозначений и знаков. |
| 7 | Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля. |
| 8 | В отличие от эскиза рабочий чертеж детали выполняют чертежными инструментами и в определенном масштабе. |
| 9 | Схема - конструкторский документ, на котором составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними показаны в виде условных графических изображений. |

Литература: 1, с. 6-26;  2, с. 5-12; 17-29.

ЛИСТ 1-2

Содержание листа.

Образец выполнения листа показан  на рисунке 8. На листе 1-2 выполняется контур детали.

Цель задания: изучить правила выполнения сопряжений, нанесения размерных линий и чисел.

Рис. 6 Варианты заданий к листу 1-2.

Рис. 6 Варианты заданий к листу 1-2.

ЛИСТ 1-3

Содержание листа.

Образец выполнения листа показан  на рисунке 14. На листе 1-3 выполняют комплексные чертежи (в трех проекциях), аксонометрические проекции и развертки двух геометрических тел с нанесением точек на поверхности данных тел.

Цель задания: изучить проецирование геометрических тел в прямоугольных проекциях, построение разверток этих тел, усвоить приемы проецирования точки, отрезка прямой, плоской фигуры, геометрических тел на три плоскости проекции.

Рис.13  Варианты заданий к листу 1-3.

ЛИСТ 1-4

Содержание листа.

Образец выполнения листа показан  на рисунке 16. На листе необходимо выполнить комплексный чертеж детали, определив третий вид по двум данным, найти проекции точек А и В, заданных на поверхностях детали. Применить целесообразные разрезы и нанести размеры.

Цель задания: закрепить знания и умения по проецированию моделей в прямоугольных проекциях, умение анализировать геометрическую форму предмета; ознакомиться с основными правилами выполнения разрезов.

Рис.15  Варианты заданий к листу 1-4.

ЛИСТ 1-5

Содержание листа.

Образец выполнения листа показан  на рисунке 20. На листе 1-5 выполняют чертеж резьбового соединения.

Цель задания: закрепить правила обозначения резьбы, изучить правила выполнения сборочных чертежей; изучить правила обозначения резьбовых соединений по ГОСТу 2.311-68  и  ГOCTy 2.315-68.

Рис.19  Варианты заданий к листу 1-5.

Продолжение  Вариантов заданий к листу 1-5.

ЛИСТ 1-6,  ЛИСТ 1-7

Содержание листов.

Образцы выполнения листов показаны  на рисунках 24 и 25. На листах 1-6 и 1-7 выполняется деталирование по сборочному чертежу.

Цель задания: получить навыки чтения сборочных чертежей и выполнения рабочих чертежей по сборочному.

Варианты заданий к листам 1-6 и 1-7

Таблица 5

| Вариант | Рисунки | Позиции для деталирования |
| --- | --- | --- |
|  | Сборочный чертеж | Спецификация |  |
| 1 | 26 | 27 | 1,3 |
| 2 | 28 | 29 | 1,2 |
| 3 | 30 | 31 | 2,3 |
| 4 | 32 | 33 | 3,4 |
| 5 | 34 | 35 | 1,2 |
| 6 | 36 | 37 | 2,3 |
| 7 | 38 | 39 | 1,2 |
| 8 | 40 | 41 | 2,3 |
| 9 | 42 | 43 | 2,3 |
| 0 | 44 | 45 | 1,5 |

Рис. 26  Сборочный чертеж.

Рис. 27  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 26.

Рис. 28  Сборочный чертеж.

Рис. 29  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 28.

Рис. 30  Сборочный чертеж.

Рис. 31  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 30.

Рис. 32  Сборочный чертеж.

Рис. 33  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 32.

Рис. 34  Сборочный чертеж.

Рис. 35  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 34.

Рис. 36  Сборочный чертеж.

Рис. 37  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 36.

Рис. 38  Сборочный чертеж.

Рис. 39  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 38.

Рис. 40  Сборочный чертеж.

Рис. 41  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 40.

Рис. 42  Сборочный чертеж.

Рис. 43  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 42.

Рис. 44  Сборочный чертеж.

Рис. 45  Спецификация к сборочному чертежу на рисунке 44.

ЛИСТ 1-8

Содержание листа. Образец выполнения листа 1-8 показан на рисунке 57. На листе выполняется электрическая принципиальная схема оборудования, применяемого в сельскохозяйственном производстве.

Цель задания: изучить классификацию и обозначение схем; ознакомиться с требованиями по выполнению различных типов схем и условными обозначениями элементов электрических схем.

Варианты заданий к листу 1-8

Таблица 7

| Вариант | Рисунок | Вариант | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 47 | 5 | 52 |
| 1 | 48 | 6 | 53 |
| 2 | 49 | 7 | 54 |
| 3 | 50 | 8 | 55 |
| 4 | 51 | 9 | 56 |

.

Рис. 47  Схема включения электротали.

Рис. 48  Схема динамического торможения электродвигателя.

Рис. 49  Схема управления двумя асинхронными двигателями, включенными в технологическую линию с выдержкой времени.

Рис.

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55  Принципиальная электрическая схема управления реверсивным трехфазным электродвигателем.

Рис. 56

Литература

- Боголюбов, С. К. Черчение / С. К. Боголюбов. - М.: Машиностроение, 1989. - 329 с.: ил.

- Селиверстов, М.М. Черчение / М.М. Селиверстов. - М.: Высшая школа, 1985. - 223 с.: ил.