Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белоозерский государственный

профессионально-технический колледж электротехники»

Основы технической механики

Методические указания

по выполнению

домашней контрольной работы

для учащихся-заочников учреждений,

обеспечивающих получение

среднего специального

образования по специальности

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Белоозерск, 2009

Задания к контрольной работе

Задача 1.

Для ступенчатого бруса необходимо :

1.  Определить продольные силы в поперечны: сечениях и построить их эпюру.

2. Определить нормальные напряжения в поперечных сечениях и построить их эпюру.

3. Определить, выдержит ли брус на прочность, если расчетное сопротивление на растяжение и сжатие [σ]=200 МПа.

4.  Определить   нормальные   и   касательные   напряжения   в   наклонной  площадке, расположенной под углом α в опасном  сечении.

5. Определить перемещение сечений, построить эпюру перемещений, если Е=2•105 МПа.
Данные для  расчета приведены на рис.I и в таблице I.

| Вариант | F1 кН | F2 кН | F3 кН | A1 см | A2 см | A3 см | l1 м | l2 м | l3 м | l4 м | l5 м | α гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 40 | 60 | 6 | 8 | 10 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 45 |
| 2 | 80 | 60 | 40 | 7 | 8 | 10 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 45 |
| 3 | 100 | 60 | 40 | 6 | 8 | 10 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 45 |
| 4 | 120 | 60 | 60 | 6 | 8 | 10 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 45 |
| 5 | 120 | 50 | 50 | 7 | 8 | 10 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 45 |
| 6 | 120 | 40 | 40 | 6 | 8 | 10 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 45 |
| 7 | 80 | 60 | 50 | 6 | 8 | 10 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 45 |
| 8 | 80 | 30 | 20 | 6 | 8 | 10 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 45 |
| 9 | 100 | 40 | 80 | 7 | 8 | 10 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 45 |
| 0 | 80 | 60 | 50 | 7 | 8 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 45 |

Задача 2.

Определить необходимое количество заклепок, если [τ]=120МПа,  [σ]=320МПа, а остальные данные приведены в таблице 2. Определить ширину пластины из условия прочности на разрыв, если [σ]=160МПа. Схема заклепочного соединения дана на рис.2

| Вариант | Толщина пластин, мм | Диаметр заклепки, мм | Усилие, кН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | t2 | d | F |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 40 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 45 |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 45 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 50 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 60 |
| 6 | 6 | 5 | 7 | 65 |
| 7 | 6 | 8 | 8 | 70 |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 70 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 0 | 5 | 6 | 6 | 55 |

Задача 3

Для вала (рис.3) требуется:

1.Построить в выбранном масштабе эпюру крутящих моментов.

2.Определить диаметр отдельных его участков из условия прочности на кручение [τ]=20 МПа.

3.Построить эпюру углов закручивания, производя отсчет углов от ведущего шкива, если G = 8•104 МПа.

4.Проверить, отвечает ли вал условию жесткости на всех участках, если [ө]=0,6 град/м.

Необходимые данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Вариант | Передаваемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Длина, м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 100 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
| 2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 100 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| 3 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 100 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| 4 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 100 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 100 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| 6 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 100 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 100 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| 8 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 100 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| 9 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 100 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 100 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

Задача 4.

Для поперечного сечения, составленного из различных профилей требуется :

1. Определить положение центра тяжести.

2. Найти величины центральных моментов инерции.

3. Найти положение главных осей и значения главных моментов инерции.

4. Вычертить сечение масштабе и показать главные  центральные оси.

При расчете все необходимые данные следует брать из таблиц сортамента (приложения). Схема сечения дана на рис.4, номера профилей и таблице 4.

Таблица 4.

| Вариант | № профиля (двутавр,швеллер) | Прямоугольник |
| --- | --- | --- |
|  |  | а,см | b,см |
| 1 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | 12 | 5 | 4 |
| 3 | 14 | 5 | 4 |
| 4 | 16 | 6 | 4 |
| 5 | 18 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 6 | 4 |
| 7 | 20 | 8 | 4 |
| 8 | 20 | 8 | 6 |
| 9 | 18 | 8 | 5 |
| 0 | 12 | 6 | 5 |

Задача 5.

Для заданной балки требуется :

1.Построить эпюру поперечных сил  и изгибающих моментов.

2.Из расчета на прочность по нормальным напряжениям подобрать двутавровое, круглое и прямоугольное сечение (положив для прямоугольного сечения отношение высоты к ширине равное двум)  и сравнить по экономичности, если [σ]=160МПа.

Схема балки дана на рис.5, необходимые данные – в таблице 5.

Таблица 5.

| Вариант | F кН | m кН*м | Q кН/м | l1 м | l2 м | l3 м | l4 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 30 | 20 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 40 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 20 | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 20 | 40 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 30 | 20 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 30 | 20 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 30 | 20 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 30 | 20 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 20 | 40 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Задача 6.

Таблица 6

| Вариант | l,м | № профиля (двутавр,швеллер) | [nγ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 12 | 3,2 |
| 2 | 2,2 | 14 | 3,0 |
| 3 | 2,8 | 16 | 3,0 |
| 4 | 3,0 | 18 | 3,2 |
| 5 | 1,8 | 12 | 3,0 |
| 6 | 1,6 | 10 | 3,4 |
| 7 | 2,0 | 16 | 3,0 |
| 8 | 2,2 | 16 | 3,6 |
| 9 | 2,0 | 14 | 3,0 |
| 0 | 1,8 | 12 | 3,2 |

Для стойки (рис.6)определить допускаемое значение сжимающей силы при заданной

Величине [nγ], если Е=2•105.

Данные для расчета в таблице 6, схема нагружения – на рис.6

.