Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

“Белоозерский государственный  профессионально-технический колледж электротехники”

Теоретические основы электротехники

Программа, методические указания и контрольные задания

для учащихся заочной формы обучения  по специальности

2-36 03 31 “Монтаж и эксплуатация электрооборудования”

Составитель: Э.И. Омельянович,

преподаватель первой категории

Рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол № __ от  _________ 2009г.

Председатель комиссии:                А.В. Водич

г.Белоозёрск  2009 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задача 1. Для электрической цепи заданного варианта выполнить следующее:

1.	Рассчитать токи в ветвях электрической цепи, используя метод преобразования электрических схем. При определении RЭКВ привести схемы промежуточного преобразования.

2.	Вычислить мощность источника и суммарную мощность приемников. Составить баланс мощностей.

Индексы токов, напряжений и мощностей должны соответствовать индексам резисторов.

Таблица 1.

Продолжение таблицы 1.

Задача 2. Определите заряд, напряжение, энергию электрического поля каждого конденсатора, эквивалентную емкость цепи, энергию потребляемую цепью.

Таблица 2.

Продолжение таблицы 2.

Задача 3. В сложной электрической цепи определить токи в ветвях. Составить уравнение баланса мощностей. Для схем на рис. 3.4 и 3.7 применить сначала метод трансфигурации, преобразуя треугольник сопротивлений R4, R5 и  R6 в эквивалентную звезду.

Таблица 3.

УН - узлового напряжения, УКУ - узловых и контурных уравнений,

Н - наложения, КТ - контурных токов.

Рекомендуемая литература

1. Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники / Г. И. Атабеков. - М. : Энергия. 1978.

2.Буртаев,  Ю. В. Теоретические основы электротехники / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

4. Евдокимов, Ф. Е. Теоретические основы электротехники / Ф. Е. Евдокимов - М. : Высш. шк., 2004.

5. Зайчик, М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике / М. Ю. Зайчик. - М. : Энергоатомиздат, 1989.

6 .Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники / Е. А. Лоторейчук. - М. : Форум-инфра, 2004.

7. Попов, В. С. Теоретическая электротехника / В. С. Попов. -М. : Энергия, 1990.