Задания на курсовую работу

Заданы три приемника электрической энергии со следующими параметрами: Z1=…Ом, Z2=…Ом, Z3=…Ом. Рассчитать режимы работы электроприемников при следующих схемах включения:

- Присоединить приемники последовательно к источнику с напряжением U=…В. Определить полное сопротивление цепи Z, ток I, напряжения на участках, угол сдвига фаз, мощности участков и всей цепи, индуктивности и емкости участков. Построить топографическую векторную диаграмму цепи.

- Присоединить приемники параллельно к источнику с напряжением  U=…B. Определить токи в ветвях и в неразветвленной части цепи, углы сдвига фаз в ветвях и во всей цепи, мощности ветвей и всей цепи. Построить векторную диаграмму цепи.

- Составить из приемников цепь с двумя узлами, включив в каждую ветвь соответственно электродвижущую силу E1=…B, E2=…B, E3=…B. Рассчитать в комплексной форме токи в ветвях, напряжения на участках, мощности источников и приемников, составить уравнение баланса мощностей. Построить векторную диаграмму в комплексной плоскости. Для расчета применить метод (см. графу М в таблице 1).

- Соединить приемники в звезду с нулевым проводом ZN=…Ом ( или без нулевого провода ZN=(), и подключить их к трехфазному источнику с линейным напряжением UЛ=…В. Определить фазные токи и напряжения источника, напряжение смещения нейтрали, ток в нулевом проводе при его наличии. Построить топографическую векторную диаграмму в комплексной плоскости.

- Соединить приемники в треугольник и подключить его к тому же источнику трехфазного напряжения. Определить фазные и линейные напряжения и токи, мощности фаз и всей цепи. Построить векторную диаграмму цепи в комплексной плоскости.

Частоту напряжения считать равной f=50Гц.

М – методы решения задачи: 1 – метод упрощения (сворачивания) схемы; 2 – метод контурных токов; 3 – метод наложения токов.

Данные для своего варианта взять из таблицы 1.

| № варианта | Z1:Ом | Z2:Ом | Z3:Ом | ZN:Ом | U:В | E1:В | E2:В | E3:В | UЛ:В | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -j55 | 22+j34 | 45-j67 | -j23 | 324 | 0 | 240 | 0 | 380 | 1 |
| 2 | 35-j18 | 40+j45 | -j60 | ( | 265 | 165 | j105 | 0 | 660 | 2 |
| 3 | 45+j24 | 34-j23 | j23 | 14 | 300 | 0 | 234 | -j95 | 220 | 3 |
| 4 | 32-j24 | j55 | 10+j34 | 17 | 565 | 285 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 5 | 42+j16 | 18-j24 | j30 | ( | 150 | j155 | 0 | 140 | 380 | 2 |
| 6 | 22-j30 | 6+j26 | 25 | -j45 | 200 | 200 | j80 | 0 | 220 | 3 |
| 7 | j12 | 8+j28 | 16-j25 | ( | 200 | 0 | 0 | 200 | 380 | 1 |
| 8 | -j24 | 32+j20 | 12+j18 | -j16 | 180 | 180 | j60 | 0 | 660 | 2 |
| 9 | 17-j4 | 14+j7 | 10-j7 | ( | 220 | 0 | 220 | j90 | 380 | 3 |
| 10 | 16+j14 | 70-j30 | -j26 | -j18 | 125 | 0 | 180 | 0 | 220 | 1 |
| 11 | 30-j22 | 63+j34 | 65 | ( | 300 | 300 | 0 | -j95 | 660 | 2 |
| 12 | 25+j14 | -j36 | 12-j32 | 32 | 250 | j150 | 250 | 0 | 380 | 3 |
| 13 | 8-j10 | 16+j6 | -j12 | -j12 | 140 | j140 | 0 | 0 | 220 | 1 |
| 14 | 30 | 12-j7 | 17+j24 | ( | 170 | 0 | 180 | j95 | 380 | 2 |
| 15 | 64+j25 | 96-45 | -j25 | 35 | 280 | 350 | j125 | 0 | 660 | 3 |
| 16 | 14+j9 | j15 | 32-j16 | ( | 325 | 0 | 0 | 550 | 380 | 1 |
| 17 | 50+j35 | 45-j84 | -j75 | -j26 | 165 | 235 | j155 | 0 | 660 | 2 |
| 18 | 12+j9 | 4-j15 | j8 | ( | 85 | 95 | 0 | j75 | 220 | 3 |
| 19 | 23+j46 | j55 | 13-j34 | 17 | 565 | 285 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 20 | 16+j43 | 27-j13 | -j70 | ( | 150 | j155 | 0 | 140 | 380 | 2 |
| 21 | 32-j20 | 9+j16 | 45 | -j45 | 200 | 200 | j80 | 0 | 220 | 3 |
| 22 | 44-j32 | 18+j40 | j24 | 43 | 220 | 180 | 0 | 0 | 380 | 1 |
| 23 | 32+j12 | 85-j54 | -j68 | j25 | 450 | j560 | 0 | 680 | 660 | 2 |
| 24 | 4-j6 | 8+j9 | 22 | j8 | 80 | 60 | j35 | 0 | 220 | 3 |
| 25 | 2+j6 | 4-j7 | -j15 | ( | 70 | 0 | 0 | 85 | 220 | 1 |
| 26 | -j18 | 23+j14 | 12-j62 | 23 | 150 | 90 | j105 | 0 | 380 | 2 |
| 27 | 12-j4 | -j14 | 8+j15 | ( | 200 | 0 | 255 | j112 | 660 | 3 |
| 28 | 2+j6 | 4-j7 | -j15 | ( | 70 | 0 | 0 | 85 | 220 | 1 |
| 29 | j18 | 23-j14 | 35 | j23 | 150 | 90 | j150 | 0 | 380 | 2 |
| 30 | 12-j4 | -j14 | 8+j15 | ( | 200 | 0 | 255 | j112 | 660 | 3 |
| 31 | 35+j25 | 60-j56 | -j78 | ( | 355 | 0 | 0 | 360 | 220 | 1 |
| 32 | 15+j10 | j6 | 34-j21 | j13 | 135 | 120 | 0 | 80 | 380 | 2 |
| 33 | 45+j45 | 12-j65 | -j23 | ( | 600 | 350 | 255 | 0 | 660 | 3 |
| 34 | 32+j24 | -j55 | 10-j34 | 17 | 565 | 285 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 35 | 42-j16 | 18+j24 | -j30 | ( | 150 | j155 | 0 | 140 | 360 | 2 |
| 36 | 22+j30 | 6-j26 | 25 | -j45 | 200 | 200 | j80 | 0 | 220 | 3 |
| 37 | -j56 | 35-j12 | 14+j56 | 25 | 350 | j265 | 0 | 0 | 220 | 1 |
| 38 | 8-j6 | 30+j23 | j34 | ( | 455 | 354 | j115 | 0 | 380 | 2 |
| 39 | 14-j20 | 18+j23 | -j45 | j13 | 110 | j220 | 0 | 230 | 660 | 3 |
| 40 | 18-j20 | 60+j34 | -j10 | ( | 320 | j250 | 0 | 0 | 380 | 1 |
| 41 | -j55 | 24-j12 | 32+j22 | ( | 155 | 0 | 200 | j95 | 660 | 2 |
| 42 | 9-j5 | 20+j13 | j35 | -j12 | 65 | 75 | j95 | 0 | 220 | 3 |
| 43 | 13-j52 | 43-j34 | j55 | 31 | 425 | 0 | 0 | j95 | 660 | 1 |
| 44 | -j65 | 14+j56 | 56-j23 | -j32 | 300 | 0 | 230 | j240 | 380 | 2 |
| 45 | 15-j45 | 25+j55 | -j34 | ( | 324 | 600 | j450 | 0 | 220 | 3 |
| 46 | 12-j41 | 13+j32 | j56 | ( | 250 | j560 | 0 | 0 | 220 | 1 |
| 47 | 11+j43 | 54-j23 | -j27 | -j13 | 350 | 450 | j230 | 0 | 380 | 2 |
| 48 | 75+j16 | 24-j67 | -j76 | 27 | 450 | 245 | 0 | j530 | 660 | 3 |
| 49 | 45-j90 | 70+j30 | j60 | 60 | 600 | 350 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 50 | j55 | 46+j23 | 12-j35 | ( | 360 | 0 | j240 | 160 | 380 | 2 |