Задача № 1

Активное сопротивление R, индуктивность L и емкость С включены последовательно к напряжению U частотой f, под действием которого в цепи установился ток I.

Начертить схему цепи. Определить ток в цепи или напряжение между ее зажимами, активную, реактивную или полную мощности цепи, cos φ. Определить, при какой частоте в цепи возникает резонанс напряжений. Построить векторную диаграмму напряжений, треугольники мощностей и сопротивлений. Данные для своего варианта взять из таблицы.

Таблица . Числовые значения параметров электрических схем

| № вар. | R, Ом | L, Гн | С, мкФ | f, Гц | Задаваемая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 15 | 0,1115 | 26,5 | 50 | U=100 B |
| 01 | 20 | 0,1 | 53 | 100 | UR=100 B |
| 02 | 25 | 0,1667 | 26,5 | 150 | UL=100 B |
| 03 | 30 | 0,0159 | 53 | 200 | UC=100 B |
| 04 | 35 | 0,0318 | 10,62 | 250 | I==5A |
| 05 | 40 | 0,0106 | 21,2 | 300 | P=300Bт |
| 06 | 45 | 0,0227 | 7,58 | 350 | QL=400 вар |
| 07 | 50 | 0,0318 | 4,98 | 400 | QС=400 вар |
| 08 | 55 | 0,0159 | 3,2 | 450 | S=1500 BA |
| 09 | 60 | 0,0286 | 7,96 | 500 | P=300Bт |
| 10 | 65 | 0,01158 | 3,62 | 550 | QL=400 вар |
| 11 | 10 | 0,0159 | 7,97 | 400 | I=1 A |
| 12 | 3,31 | 0,0636 | 127 | 50 | U=127 В |
| 13 | 75 | 0,0159 | 3,19 | 1000 | I=10 B |
| 14 | 8 | 0,04 | 18,1 | 200 | U=200 B |
| 15 | 49 | 0,48 | 31,9 | 50 | I=10 А |
| 16 | 8,3 | 0,0139 | 15,9 | 400 | U=260 B |
| 17 | 100 | 0,0239 | 0,638 | 1000 | I=2A |
| 18 | 60 | 0,159 | 8,84 | 100 | U=200 B |
| 19 | 60 | 0,159 | 8,84 | 100 | U=200 B |
| 20 | 8 | 0,0975 | 66,5 | 200 | I=1 A |
| 21 | 20 | 0,1 | 53 | 100 | U=100 B |
| 22 | 25 | 0,1667 | 26,5 | 150 | UR=100 B |
| 23 | 30 | 0,0159 | 53 | 200 | UL=100 B |
| 24 | 35 | 0,0318 | 10,62 | 250 | UC=100 B |
| 25 | 40 | 0,0106 | 21,2 | 300 | I==5A |
| 26 | 45 | 0,0227 | 7,58 | 350 | P=300 Bт |
| 27 | 50 | 0,0318 | 4,98 | 400 | QL=400 вар |
| 28 | 55 | 0,0159 | 3,2 | 450 | QC=400 вар |
| 29 | 60 | 0,0286 | 7,96 | 500 | S=1500 BA |
| 30 | 65 | 0,1158 | 3,62 | 550 | P=300 Вт |
| 31 | 65 | 0,1 | 53 | 100 | U=200 В |
| 32 | 20 | 0,1667 | 26,5 | 150 | I=1 А |
| 33 | 25 | 0,0159 | 53 | 200 | U=100 В |
| 34 | 30 | 0,0318 | 10,62 | 250 | UR=100 В |
| 35 | 35 | 0,0106 | 21,2 | 300 | UL=100B |
| 36 | 40 | 0,0227 | 7,58 | 350 | UC=100 B |
| 37 | 45 | 0,0318 | 4,98 | 400 | I==5A |
| 38 | 50 | 0,0159 | 3,2 | 450 | P=300 Вт |
| 39 | 55 | 0,0286 | 7,96 | 500 | QL=400 вар |
| 40 | 60 | 0,01158 | 3,62 | 550 | QC=400 вар |

Задача № 2

В сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл включен симметричный приемник энергии, соединенный в звезду или в треугольник. Активное сопротивление каждой фазы R, реактивное ХL или ХС.

Начертить схему цепи. Определить линейные и фазные токи, активную, реактивную и полную мощности фазы и всей цепи, Cosφ.

Построить векторную диаграмму линейных и фазных напряжений и токов. Данные для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 2. Числовые значения параметров электрических схем.

| Номер вар. | Uл, В | R, Oм | ХL, Ом | ХС, Ом | Схема соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 380 | 3,72 | 4 | - | В треугольник |
| 01 | 380 | 8 | 7,55 | - | В треугольник |
| 02 | 220 | 60 | 94,5 | - | В треугольник |
| 03 | 380 | 16 | - | 12 | В треугольник |
| 04 | 660 | 15 | 11,7 | - | В треугольник |
| 05 | 660 | 6 | - | 9,22 | В треугольник |
| 06 | 660 | 16,45 | 12 | - | В треугольник |
| 07 | 380 | 8 | - | 6 | В звезду |
| 08 | 220 | 8 | - | 6 | В звезду |
| 09 | 660 | 40 | - | 60 | В звезду |
| 10 | 660 | 5 | 4 | - | В звезду |
| 11 | 380 | 8 | 7,55 | - | В звезду |
| 12 | 220 | 60 | 94,5 | - | В звезду |
| 13 | 380 | 16 | - | 12 | В звезду |
| 14 | 660 | 15 | 11,7 | - | В треугольник |
| 15 | 660 | 6 | - | 9,22 | В треугольник |
| 16 | 660 | 16,45 | 12 | - | В треугольник |
| 17 | 380 | 8 | - | 6 | В треугольник |
| 18 | 220 | 8 | - | 6 | В треугольник |
| 19 | 660 | 30 | - | 40 | В звезду |
| 20 | 380 | 3,72 | 4 | - | В звезду |
| 21 | 220 | 8 | 7,55 | - | В звезду |
| 22 | 380 | 60 | 94,5 | - | В звезду |
| 23 | 220 | 16 | - | 12 | В звезду |
| 24 | 380 | 15 | 11,7 | - | В треугольник |
| 25 | 220 | 6 | - | 9,22 | В треугольник |
| 26 | 380 | 16,45 | 12 | - | В треугольник |
| 27 | 220 | 8 | - | 6 | В треугольник |

Задача № 3

Трехфазный несимметричный приемник, для которого заданы комплексы полных мощностей фаз SA(AB), SВ(ВС),  SС(СА), или комплексы полных сопротивлений фаз ZA(AB),  ZВ(ВС),   ZС(СА), соединен треугольником или звездой с нулевым проводом и включен в сеть трехфазного тока линейным напряжением Uл.

Начертить схему цепи. Определить фазные и линейные токи. Построить векторную диаграмму линейных и фазных напряжений и токов.

Задачу решить символическим методом. Данные для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3. Числовые значения параметров электрических схем.

| Номер вар. | Uл, В | SА(АВ), кВА | SВ(ВС), кВА | SС(СА), кВА | ZA(AB), Ом | ZВ(ВС),Ом | ZС(СА),Ом | Схема соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 660 | 330 | 660 | 990 | - | - | - | В треугольник |
| 01 | 660 | 66 | 99 | 132 | - | - | - | В звезду |
| 02 | 660 | - | - | - | 10 | 12+j16 | 20 | В звезду |
| 03 | 380 | - | - | - | 20 | j10 | 10 | В звезду |
| 04 | 380 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | В треугольник |
| 05 | 220 | 440 | j660 | 220 | - | - | - | В треугольник |
| 06 | 380 | 12 | 38,1+j25,4 | 25,4 | - | - | - | В звезду |
| 07 | 220 | - | - | - | 4+j3 | 5 | 10 | В треугольник |
| 08 | 220 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | В треугольник |
| 09 | 220 | 66 | 132 | 110 | - | - | - | В звезду |
| 10 | 660 | 330 | 660 | 990 | - | - | - | В звезду |
| 11 | 660 | 66 | 99 | 132 | - | - | - | В треугольник |
| 12 | 660 | - | - | - | 10 | 12+j16 | 20 | В треугольник |
| 13 | 380 | - | - | - | 20 | j10 | 10 | В треугольник |
| 14 | 380 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | В звезду |
| 15 | 220 | 440 | j660 | 220 | - | - | - | В звезду |
| 16 | 380 | j12 | 38,1-j25,4 | 25,4 | - | - | - | В звезду |
| 17 | 220 | - | - | - | 4+j3 | 5 | 10 | В звезду |
| 18 | 220 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | В звезду |
| 19 | 220 | 66 | 132 | j110 | - | - | - | В треугольник |
| 20 | 660 | j330 | 660 | 990 | - | - | - | В треугольник |
| 21 | 380 | j66 | 99 | 132 | - | - | - | В треугольник |
| 22 | 380 | - | - | - | 10 | 12- j 16 | 20 | В треугольник |
| 23 | 660 | - | - | - | 20 | -j10 | 10 | В треугольник |
| 24 | 220 | - | - | - | 2 | 4 | j5 | В звезду |
| 25 | 380 | -j440 | j660 | 220 | - | - | - | В звезду |
| 26 | 220 | -j12 | 38,1-j25,4 | 25,4 | - | - | - | В звезду |
| 27 | 380 | - | - | - | 4-j3 | 5 | 10 | В звезду |
| 28 | 380 | - | - | - | 10 | j20 | 10 | В звезду |
| 29 | 380 | 66 | j132 | 110 | - | - | - | В треугольник |
| 30 | 380 | -j330 | 660 | 990 | - | - | - | В треугольник |

Задача № 4

Заданы три приемника электрической энергии со следующими параметрами: Z1, Z2, Z3. Присоединить приемники последовательно к источнику несинусоидального напряжения тока. Определить действующие значения тока и напряжения, активную мощность цепи. Записать уравнения мгновенных значений неизвестных тока и напряжения, активную мощность цепи. Записать уравнения мгновенных значений неизвестных тока или напряжения  между зажимами цепи. Значения сопротивлений считать для частоты первой гармоники. Данные для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3. Числовые значения параметров электрических схем.

| № варианта | Z1:Ом | Z2:Ом | Z3:Ом | Мгновенное значение несинусоидального тока или напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | -j55 | 22+j34 | 45-j67 | i=2sin (t+1.2sin 2(t+0.1 sin(3(t-150) |
| 02 | 35-j18 | 40+j45 | -j60 |  |
| 03 | 45+j24 | 34-j23 | j23 |  |
| 04 | 32-j24 | j55 | 10+j34 | u=500Sin((t-230)+80Sin(3(t+340)+ 10Sin5(t |
| 05 | 42+j16 | 18-j24 | j30 |  |
| 06 | 22-j30 | 6+j26 | 25 |  |
| 07 | j12 | 8+j28 | 16-j25 | u=300Sin(t+100Sin(2(t+120)+0.19Sin3(t |
| 08 | -j24 | 32+j20 | 12+j18 |  |
| 09 | 17-j4 | 14+j7 | 10-j7 |  |
| 10 | 16+j14 | 70-j30 | -j26 | i=4Sin((t-400)+0.6Sin(2(t-200)+0.19Sin3(t |
| 11 | 30-j22 | 63+j34 | 65 |  |
| 12 | 25+j14 | -j36 | 12-j32 |  |
| 13 | 8-j10 | 16+j6 | -j12 | u=200Sin(t+120Sin(2(t-420)+46Sin3(t |
| 14 | 30 | 12-j7 | 17+j24 |  |
| 15 | 64+j25 | 96-45 | -j25 |  |
| 16 | 14+j9 | j15 | 32-j16 | u=345Sin((t+350)+85Sin(3(t-100)+22Sin5t |
| 17 | 50+j35 | 45-j84 | -j75 |  |
| 18 | 12+j9 | 4-j15 | j8 |  |
| 19 | 23+j46 | j55 | 13-j34 | u=500Sin((t-230)+80Sin(3(t-340)+10Sin5(t |
| 20 | 16+j43 | 27-j13 | -j70 |  |
| 21 | 32-j20 | 9+j16 | 45 |  |
| 22 | 44-j32 | 18+j40 | j24 | i=8Sin((t+350)+3Sin(3(t-670)+0.5Sin5(t |
| 23 | 32+j12 | 85-j54 | -j68 |  |
| 24 | 4-j6 | 8+j9 | 22 |  |
| 25 | 2+j6 | 4-j7 | -j15 | u=180Sin((t-250)+80Sin2(t+20Sin(3(t+300) |
| 26 | -j18 | 23+j14 | 12-j62 |  |
| 27 | 12-j4 | -j14 | 8+j15 |  |
| 28 | 2+j6 | 4-j7 | -j15 | u=180Sin((t-250)+80Sin2(t+20Sin(3(t+300) |
| 29 | j18 | 23-j14 | 35 |  |
| 30 | 12-j4 | -j14 | 8+j15 |  |
| 31 | 35+j25 | 60-j56 | -j78 | i=9Sin((t+1550)+2Sin(3(t-120)+0.5Sin5(t |
| 32 | 15+j10 | j6 | 34-j21 |  |
| 33 | 45+j45 | 12-j65 | -j23 |  |
| 34 | 32+j24 | -j55 | 10-j34 | u=500Sin((t-230)+80Sin(3(t+340)+10Sin5(t |
| 35 | 42-j16 | 18+j24 | -j30 |  |
| 36 | 22+j30 | 6-j26 | 25 |  |